Техническая возможность аэропорта Элиста

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 24 февраля 2011г № 63 «Об утверждении Методики расчета технической возможности аэропортов и Порядка применения Методики расчета технической возможности аэропортов», техническая возможность аэропорта Элиста определяется по его основным объектам:

1. аэродром;

2. аэровокзальный комплекс;

3. грузовой склад.

1.Исходные данные для расчета пропускной способности основных объектов аэропорта

  - Годовой объем пассажирских воздушных перевозок- 13196 пассажиров, в том числе прибывших-6822пасс.; убывших-6374 пасс.

  - Среднесуточный объем пассажирских воздушных перевозок-36пасс.

  - Среднесуточный объем грузовых воздушных перевозок-0,3т.

  - Расчетный среднечасовой объем пассажирских перевозок-40пасс.

  - Расчетный максимальный суточный объем пассажирских воздушных перевозок- 200 пасс.

  - Расчетный максимальный часовой объем пассажирских воздушных перевозок-100 пасс

  - Среднесуточная интенсивность движения ВС в аэропорту- 2 (взлет- посадок).

  - Расчетная максимальная суточная интенсивность движения ВС- 24  (взлет- посадок),

  - Фактическая максимальная суточная интенсивность движения ВС-14(взлет-посадок).

  - Расчетная среднесуточная интенсивность движения ВС в летний сезон (апрель- октябрь)- 24 взлет- посадок.

  - Расчетная  среднечасовая интенсивность движения ВС - 8(взлет-посадок).

  - Расчетная максимальная часовая интенсивность движения ВС-8(взлет-посадок).

2. Аэродром

2.1Аэродром Элиста имеет одну ИВПП размером 3200х45м.

Пропускная способность взлетно- посадочной полосы, работающей в режиме чередования приземляющихся и взлетающих   ВС (без учета пропускной способности воздушного пространства) составляет 12 взлетов- посадок в час и 13824 посадок- взлетов- в год.

2.2Пропускная способность перрона составляет для групп стоянок:

-МС для ВС массой более 100т- 1ВС в час;

-МС для ВС массой 45-100т- 2 ВС в час;

-МС для ВС 10-45т -5 ВС в час.

Суммарная пропускная способность перрона составляет –8 ВС в час

2.3 Пропускная способность РД составляет   25   ВС в час.

3. Аэровокзальный комплекс

3.1 Среднее время, необходимое на выполнение технологических операций по обслуживанию воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале

| Технологическая операция | Исполнители (одно рабочее место) | Среднее время обслуживания одного пассажира (минут) |
| --- | --- | --- |
| Вылет |  |  |
| Регистрация билета и оформление багажа | Агент Соп | 1,5 |
| Предполетный досмотр | Сотрудник службы авиационной безопасности с учетом сотрудников органов внутренних дел | 0,5 |

3.2 Удельная площадь зон обслуживания перевозок пассажиров

| Наименование зоны обслуживания | Характеристика или удельная площадь (м2/пасс) |
| --- | --- |
| Зоны общего пользования пассажиров и провожающих лиц до начала регистрации | 12,0 |
| Зона регистрации | 3,47 |
| Зона предполетного досмотра | 2,86 |
| Зона ожидания вылета | 3,1 |
| Зона прилета до пограничного контроля | 2,4 |
| Зона выдачи багажа | 3,6 |
| Зона встречающих | 8,3 |
| Зона посадки/ высадки пассажиров перед зданием аэровокзала | Длина фронта посадки/ высадки определяется конфигурацией здания аэровокзала |
| Зона парковок | Зона парковок- многорядная, расположена на расстоянии 70-100метров от здания АВК. Общее количество мест- 80 из них парковочных мест для инвалидов-3.Ширина парковочного места-2м, парковочного места для инвалидов -2,5м. |

3.3 Время ожидания для обслуживания пассажиров по операциям

| Технологическая операция по обслуживанию воздушной перевозки пассажиров в аэровокзале | Приемлемый минимум (минут) | Приемлемый максимум (минут) |
| --- | --- | --- |
| Эконом- класс- регистрация | 1-2 | 3-5 |
| Первый класс, бизнес-класс регистрация | 1-2 | 3-5 |
| Зона выдачи багажа | 5-10 | 10-15 |
| Контроль безопасности | 0,5-1 | 1-5 |

3.4 Перечень основных показателей для определения пропускной способности технологических процессов

| №/п | Наименование процесса (этапа) обслуживания | Пропускная способность пасс/мин, пасс/час | Удельная площадь в зоне обслуживания, м2/пасс. | Максимальное время ожидания в зоне обслуживания, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль безопасности на входе а аэровокзал | 0,5 минуты 2пасс/мин 120пасс/час | Зона ожидания на входе в аэровокзал 11,3кв.м. | 5 |
| 2. | Регистрация | 1,5 минуты 40пасс/час на одну стойку регистрации | 3,47 (одна стойка регистрации) | 5 |
| 3. | Предполетный досмотр службой авиационной безопасности с участием сотрудников органов внутренних дел | 0,6 минуты 100пасс/час | 2,86 |  |

3.5 Пропускная способность одного пункта обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале

| Наименование зоны или пункта обслуживания | Пропускная способность зоны или пункта обслуживания пасс/час |
| --- | --- |
| Контроль безопасности на входе в аэровокзал | 120 |
| Пункт предполетного досмотра | 100 |
| Пункт регистрации пассажиров и багажа | 40 |

3.6Площади зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэропорту

| Наименование зоны или канала обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале | Исходные данные для расчета |
| --- | --- |
| 1.Зона предполетного досмотра | 2,86м2/пасс Приемлемое время ожидания в очереди до 10мин. |
| 2.Зона регистрации пассажиров и багажа | 3,47 м2/пасс Приемлемое время ожидания в очереди до 20мин. |
| 3.Зона выдачи багажа | 3,6 м2/пасс Приемлемое время ожидания получения багажа до 20мин |
| 4.Зона ожидания вылета после регистрации | 3,1 м2/пасс Среднее время нахождения пассажира в зоне 20мин |
| 5.Зона ожидания аэровокзала общего пользования | 12 м2/пасс Среднее время нахождения пассажиров и ожидающих в зоне 30мин. |

4.Грузовой склад временного хранения

4.1 Общая площадь грузового склада- 69,3м2

Среднесуточный грузооборот-0,3т

4.2Единовременная вместимость складской зоны грузового склада-10т

4.3 Потребное количество грузовых единиц-70шт.

4.4 Пропускная способность грузового склада (грузовых ед. в сутки)-30шт.

4.5 Необходимое число оборудования для хранения (стеллажей)-1 двухярусный.

4.6 Количество грузовых единиц, помещаемых на один стеллаж-70

4.7 Величина общей площади грузового склада- 69,3м2.

4.8 Величина площади хранения грузового склада -43,7м2

4.9 Общий коэффициент использования площадей-0,63