ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Раздел 1. Общая информация

  - Общие сведения о хозяйствующем субъекте:

# Акционерное общество «Аэропорт Элиста»

Вид собственности: акции 100% в собственности РФ

Отраслевая принадлежность Гражданская авиация

ИНН: 0814166855

Адрес:358006 Республика Калмыкия, г.Элиста, аэропорт

Ф.И.О.ген.директора: Максимов Батр Викторович

Тел/факс (8.847,22) 2-99-47

E-mail:eoao- aero@yandex. ru

Объем производства продукции

|  | Ед. измерения | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015(факт) | 2016(факт) | 2017(прогноз) |
| Объем производства продукции(услуг,работ) | Тыс.руб. | 9647 | 8581 | 11815 |
| Производство продукции в натуральном выражении | Самолето-вылеты | 237 | 227 | 235 |

  - Общие сведения об организации, разработавшей Программу энергосбережения и повышения энергоэффективности:

# АО «Аэропорт Элиста»

Вид собственности: акции 100% в собственности РФ

Адрес:358006 Республика Калмыкия, г.Элиста, аэропорт

Ф.И.О.ген.директора: Максимов Батр Викторович

Тел/факс (8.847,22) 2-99-47

E-mail:eoao- aero@yandex. ru

  - Общие сведения об организации, проводившей энергетическое обследование –нет

Раздел 2 Анализ состояния энергосбережения.

Электроснабжение АО «Аэропорт Элиста» осуществляется от одного внешнего  источника централизованного электроснабжения подстанции 220/110/10кВ «Элиста Северная» напряжением 10кВ.

Для энергоснабжения объектов АО «Аэропорт Элиста» имеется служба электро-свето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП), которая имеет Сертификат соответствия № ФАВТ А.03.03394, выданный Федеральным агентством воздушного транспорта 26.01.2015года. до 26.01.2018г

Служба ЭСТОП обслуживает ВЛ10кВ протяженностью 10,6км, 9 трансформаторных подстанций, светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности (ОВИ-1), кабельные линии КЛ 10кВ общей протяженностью 16,790км, низковольтные сети общей протяженностью  более 6 км. Частично данное электрооборудование в эксплуатации с  1969года  и вновь введенное  с 2009г. Годовое потребление электроэнергии указаны в таблице № 2.

## Раздел 3. Организационные мероприятия по энергосбережению.

Департаментом проектирования аэродромных комплексов ЗАО «Научно-технический и проектный институт транспортной инфраструктуры» (НТПИ ТИ), в соответствии с техническим заданием на разработку проекта по объекту «Реконструкция аэродрома в аэропорту Элиста» Республики Калмыкия, утвержденным руководителем  ФА ВТ, разработана  новая схема  электроснабжения аэропорта Элиста.

Раздел 4. Технические мероприятия по энергосбережению.

Разработанная НТПИ ТИ новая схема электроснабжения АО «Аэропорт Элиста» предусматривает:

- Замену существующих и прокладка новых кабельных линий электроснабжения напряжением 10кв;

- Замену существующих и строительство новых воздушных линий  напряжением 10кВ ввода электроснабжения от подстанции Элиста «Восточная»;

- Строительство новых трансформаторных подстанций с   электрооборудованием новых разработок.  Территориальное размещение трансформаторных подстанций будет выполнено с учетом равномерного распределения нагрузок, протяженности питающих фидеров  04кВ и привязки к центрам размещения энергоемких потребителей, что снизит потери при транспортировке электрической энергии примерно на 8-10%;

- Замена всех существующих кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 04кв с применением кабелей и проводов большего сечения, внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП),что снизит потери при транспортировке  электрической энергии  примерно на 8-10%, эксплуатационных затрат на 13,2% в год, улучшит качество энергоснабжения;

- Установку системы автоматизированного учета электрической энергии с применением приборов учета, позволяющих производить фиксацию потребляемой электрической мощности и автоматическую передачу на пульт центрального распределительного устройства (ЦРП);

- Отключение малонагруженных силовых трансформаторов.

- Внедрение экономичных источников электрического освещения.

- Реконструкция котельной с котлами ДКВР 4/13 на модульную котельную с котлами КВа-1/6. Экономия за отопительный сезон: электроэнергии 31,2тыс.квт, газа-220тыс.кубм., воды-1,9тыс.куб.м., до 70% сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу.

- Внедрение нетрадиционных источников электрической энергии.

- Замена установленных резервных источников электроэнергии на современные, экономичные.

Раздел 4.1 Выполнение  технических  мероприятий    по        энергосбережению.

- Осуществлено строительство ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10кВ подстанции Элиста Северная  Аэропорт до ЦРП. На вновь сооруженной ВЛ-10кВ применены материалы последних разработок.

- Осуществлено строительство центрального распределительного пункта (ЦРП) с двух трансформаторной подстанцией.

- Осуществлено строительство электроснабжения светосигнального оборудования двух трансформаторных подстанций.

- Проложены новые кабельные линии КЛ-10кВ от ЦРП до вновь сооруженных трансформаторных подстанций общей протяженностью 3400м.

- Установлены новые осветительные мачты освещения перрона и мест стоянок воздушных судов с экономичными  источниками света.

- От РУ-04кВ ЦРП проложены кабельные линии с медными жилами до 12 объектов аэропорта.

- Осуществлена замена старого светосигнального оборудования с ОМИ на новое светосигнальное оборудование с ОВИ.

- На производственных объектах произведена замена ламп  накаливания и люминесцентных ламп на нового образца ( светодиодные).

- Заменены осветительные устройства привокзальной территории аэровокзального комплекса с лампами ДРЛ на светодиодные прожектора.

- Ряд объектов аэропорта присоединен к трансформаторной подстанции ЦРП

Таблица 2

Общее потребление энергоносителей

| Наименование энергоносителя | Единица измерения | Переводные коэффициенты в условное топливо | Потребленное количество в год | Единица измерения (тыс. руб.) | Потребленное количество в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. (факт) | 2016г. (факт) | 2017г. (план) |  | 2015г. (факт) | 2016г. (факт) | 2017г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Котельно-печное топливо | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Газообразное топливо | тыс..квт |  | - | - | - | т.руб. | - | - | - |
| 1.2 Твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Альтернативные (местные) виды топлив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электроэнергия | кВт.ч |  | 814,7 | 821,4 | 1131 | т.руб. | 3609 | 4024 | 5869 |
|  | кВАр.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Тепловая энергия: пар | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетевая вода | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Давление: пар | Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетевая вода | Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Температура прямой и обратной воды | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Температура насыщенного пара | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Степень сухости пара | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Моторное топливо: | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 – бензин | тыс.т |  | 0,013 | 0,015 | 0,012 | т.руб. | 590 | 702 | 980 |
| 4.2 – керосин | тыс.т |  | 0,142 | 0,138 | 0,140 | т.руб. | 204 | 308 | 310 |
| 4.3 – дизельное топливо | тыс.т |  | 0,023 | 0,023 | 0,024 | т.руб. | 650 | 692 | 742 |

Увеличение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов обусловлено увеличением объемов (ввод в эксплуатацию ИВПП 3200м).

Таблица 3

## Показатели реализации организационных мероприятий по энергосбережению

| Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс. руб. (план)* | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план) | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | Ед. измер. | Тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении | Ед. измер. | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационные мероприятия: |  |  | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена существующих и прокладка новых КЛ и ВЛ | 15000 | 9,2 | тыс.квт. | 39,0 | 7-10лет | До 2018 |  |  |  |
| 2. Строительство новых трансформаторных подстанций | 1000 | 6 | тыс..квт | 12,9 | 6лет | До 2018г |  |  |  |
| 3.Совершенствование схем энергоснабжения | 8000 | 10 | тыс..квт | 42,4 |  | До 2018 |  |  |  |
| 4. Установка системы автоматизированного учета электроэнергии | 1000 | 2,86 | тыс..квт | 12,1 |  | 2020 |  |  |  |
| 5. Реконструкция котельной | 8500 | 253 | тут | 524 | 2года | 2020 |  |  |  |
| 6. Строительство новой системы водоснабжения аэропорта | 7200 | 1,9 | тыс.куб.м. | 34,8 | 5лет | 2020 |  |  |  |
| 7.Отключение малонагруженных силовых трансформаторов | - | 5,74 | тыс.квт | 24,4 |  |  |  |  |  |
| 8.Внедрение экономичных источников электрического освещения. | 20 | 1,5 | тыс.квт | 6,3 |  | постоянно |  |  |  |
|  |  | 35,3 |  | 695,9 |  |  |  |  |  |

*Проектно сметная документация по объекту  «Реконструкция аэродрома в аэропорту Элиста» находится в стадии  доработки ЗАО «Научно-технический и проектный институт транспортной инфраструктуры» (НТПИ ТИ), поэтому  затраты на мероприятия будут уточняться .

Таблица 4

## Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению

| Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план) | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | Ед. измер. | Тыс.руб. |  |  | в натуральном выражении | Ед. измер. | Тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Технические мероприятия ИТОГО, в.ч.: |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 1. Совершенствование технологических процессов |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) |  |  | тыс. кВт.ч |  |  |  |  | тыс. кВт.ч |  |
| 3. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (теплоснабжение) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 4. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (газоснабжение) |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 5. Совершенствование схем электроснабжения | 8000 | 10 | тыс. кВт.ч | 42,4 |  | До 2018 |  | тыс. кВт.ч |  |
| 6. Совершенствование схем теплоснабжения |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 7. Совершенствование схем водоснабжения |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 8. Совершенствование схем газоснабжения |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 9. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (электроэнергия) | 1000 | 6 | тыс. кВт.ч | 12,9 | 7-10лет | До 2018 |  | тыс. кВт.ч |  |
| 10. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (теплоэнергия) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (газоснабжение) | 8500 | 253 | т.у.т. | 524 | 2года | 2020 |  | т.у.т. |  |
| 12. Реконструкция и модернизация энергетических установок ТП, ВЛ (электроэнергия) | 15000 | 9,2 | тыс. кВт.ч | 39,0 | 7-10лет | До2020г |  | тыс. кВт.ч |  |
| 13. Реконструкция и модернизация энергетических установок (теплоэнергия) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 14. Реконструкция и модернизация энергетических установок (газоснабжение) |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 15. Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 16. Использование нетрадиционных источников энергии |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 17. Внедрение АСУТП, АСТУЭ и АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов, в т.ч. топлива |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 18. Внедрение новых технологий и оборудования (электроэнергия) |  | 1,5 | тыс. кВт.ч | 6,3 |  | 2018 |  | тыс. кВт.ч |  |
| 19. Внедрение новых технологий и оборудования (теплоэнергия) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 20. Внедрение новых технологий и оборудования (газоснабжение) |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 21. Внедрение новых технологий и оборудования (водоснабжение) | 7200 | 1,9 | тыс.м3 | 34,8 | 5-7лет | 2020 |  | тыс.м3 |  |
| 22. Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (электроэнергия) |  | 5,74 | тыс. кВт.ч | 24,4 |  | 2020 |  | тыс. кВт.ч |  |
| 23. Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (теплоэнергия) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 24. Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (газоснабжение) |  |  | т.у.т. |  |  |  |  | т.у.т. |  |
| 25. Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (водоснабжение) |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 26. Совершенство средств и систем учета энергоресурсов | 1000 | 2,86 | квт | 12,1 |  | 2020 |  | т.у.т. |  |
| 27. Иные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35,3 |  | 695,9 |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Нормативно-техническое обеспечение мероприятий по энергосбережению.

Технический проект  по объекту «Реконструкция аэродрома в аэропорту Элиста»  разрабатывался ЗАО «Научно-технический и проектный институт транспортной инфраструктуры» в котором по детально расписаны   мероприятия по новой схеме энергоснабжения АО «Аэропорт Элиста

В соответствии ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020годы), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001г № 848 предусмотрена реконструкция инженерных сооружений  аэропортового комплекса, позволяющая завершить реконструкцию аэродрома в аэропорту Элиста.

Раздел 6. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2008г №1715-р  внесены изменения в перечень строек  и объектов для государственных нужд на 2009-2020годы .В 2009г освоено  710925,9 тыс.руб.на реконструкцию аэродрома Элиста, в том числе по энергосберегающим мероприятиям 59186,16тыс.руб.

Раздел 7. Мониторинг реализации Программы энергосбережения.

| №п | Показатели | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | факт | проект |
| 1 | Объем выпускаемой продукции, работ, услуг (тыс.руб) | 9647 | 8581 | 11815 |
| 2. | Потребление энергоресурсов (тыс.квт) | 814,7 | 821,4 | 1131 |
| 3. | Энергоемкость производства (стр 2/стр1) | 0,085 | 0,096 | 0,096 |
| 4. | Годовая экономия энергоресурсов (тыс.т.у.т.) | 316,3 | 309,6 | 301,0 |
| 5. | Годовые затраты на реализацию Программы-т.руб. | - | 20,0 | 1020 |

Программа остается открытой  для дополнения  технически обоснованными мероприятиями и предложениями по энергосбережению.